МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА»

(БГТУ им. В.Г.Шухова)

Согласовано							Утверждено

Начальник отдела магистратуры				Проректор по учебной работе

__________ И.В. Ярмоленко				____________ В.М. Поляков

ПРОГРАММА

вступительного испытания для поступающих в магистратуру

по направлению  18.04.01 Химическая технология

программе  18.04.01 Химическая технология  композиционных и вяжущих материалов

Институт:   ИСМиТБ

Выпускающая кафедра: ТЦКМ

Белгород 2015 г.

Программа составлена на основе ФГОС ВПО направления

18.04.01 Химическая технология

и содержит перечень вопросов по дисциплинам базовой части профессионального цикла подготовки бакалавров, содержащихся в задании вступительного испытания  в магистратуру по направлению  18.04.01 Химическая технология

магистерской программе  18.04.01 Химическая технология

Составитель(и):		__________  /  Борисов И. Н /

подпись

__________  /Кудеярова Н. П./

подпись

Программа рассмотрена и рекомендована к изданию на заседании выпускающей кафедры протокол  №   9   от   « 27 »  февраля 2015 г.

Руководитель ООП магистратуры 	__________   /  Борисов И. Н /

подпись

Зав. кафедрой				__________   /  Борисов И. Н /

подпись

1. СОСТАВ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧЕННЫХ  В ПРОГРАММУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

1.1. Оптимизация производства вяжущих материалов

1.2. Технология вяжущих и композиционных материалов

1.3. Химия вяжущих материалов

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

2.1. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Перечень вопросов

- Измельчение материалов в производстве цемента. Схема и принцип работы дробилок: щековых, конусных, молотковых, валковых, ударноотражателъных, ударновалковых. Эксплуатационные параметры: производительность, кратность дробления, удельный расход электроэнергии, КПД. Подбор типа дробилок и оптимальных схем измельчения в зависимости от характеристики материала: размеры исходных кусков, твердости, хрупкости, пластичности, влажности. Технологические осложнения и вероятные нарушения в работе дробильной фабрики, способы их предупреждения и устранения. Принцип управления дробильной фабрикой, измерительные и дозирующие устройства. Новые способы грубого измельчения материала.

- Основные закономерности работы шаровых мельниц. Конструктивные способы интенсификации помола материалов: оптимальная частота вращения, роль коэффициента и ассортимента загрузки, виды мелющих тел, бронеплит и межкамерных перегородок,

- Тонкое измельчение сырьевого шлама. Схемы  агрегаты для помола и размучивания материала: шаровые мельницы, гидрофол, балтушки. Применение классификаторов при замкнутой схеме помола, интенсификаторов и разжижителей шлама. Измерительная аппаратура и дозирующие устройства. Основы управления и оптимизации шаровой мельницы.

- Помол сырья при сухом способе производства. Схемы одновременного помола и сушки материала. Применение различных типов мельниц: шаровых, самоизмельчения (аэрофол), тарельчато-валковых, молотковых (шахтных). Сепараторы и циклоны, принципы работы. Параметры работы системы: температурный и аэродинамический режимы тракта. Основы управления и оптимизация системы помола сырья замкнутого цикла.

- Сушка различных материалов в технологии цемента. Барабанные сушилки, в каких случаях применяется прямоток и противоток? Виды теплообменных элементов. Сушилки взвешенного слоя. Топки для получения сушильного агента с заданными параметрами. Схема помола и сушки материала с использованием молотковой мельницы, параметры работы.

- Усреднение и корректирование сырьевой смеси. Требования к сырьевой смеси по оксидному составу и модульным характеристикам, допустимые отклонения. Методы корректирования при сухом и мокром способах производства. Способы подготовки представительной пробы и методы экспрессного анализа. Усреднительные склады и силоса при сухом способе производства. Измерительные и дозирующие устройства.

- Помол цемента. Шаровые трубные мельницы с традиционными и модернизированными внутримельничными устройствами, параметры их работы. Роль свойств измельчаемого материала, аспирации мельницы, температуры цемента, влажности среды. Замкнутые схемы помола, типы сепараторов и эффективность их применения особенно при помоле смешанных и высокопрочных цементов. Получение из одного клинкера два вида цемента. Основы управления и оптимизации работы мельницы. Новые агрегаты для помола цемента: пресс-валковые измельчители, многобарабанные и планетарные мельницы.

- Обжиг цементного клинкера. Схема и устройство вращающейся печи мокрого способа производства, основные агрегаты, движение материальных и газовых потоков, режимные параметры системы. Расположение технологических зон в печи, физико-химические и теплотехнические процессы, протекающие в отдельных зонах. Зависимость энтальпии реакций от температуры, использование при расчёте закона Гесса. Выражение теплоты в кДж, ккал и килограммах условного топлива (кут), соотношение между этими величинами.

- Печи сухого способа производства с циклонными теплообменниками. Современные печи с запечными декарбонизаторами. Схема материальных, газовых и воздушных потоков. Распределение топлива между печью и декарбонизатором. Принципиальные схемы и оборудование. Рациональное количество ступеней циклонных теплообменников в зависимости от исходной влажности сырья. Новые типы циклонов с низким аэродинамическим сопротивлением. Комбинированный способ обжига цементного клинкера: полумокрый и полусухой. Схема цементного завода без сырьевого цеха.

- Оптимизация работы цементных вращающихся печей, основной критерий оптимизации. Связь между производительностью, стойкостью футеровки, качеством клинкера, пылеуносом из печи и удельным расходом топлива. Основные расходные статьи теплового баланса печи, способы расчета и значения. Пути экономии топлива при обжиге цементного клинкера. Роль потерь тепла в горячей части печи с учетом работ Эйгена. Вывод уравнения Эйгена. Коэффициент теплопотерь, его изменение по длине печи и зависимость от вида топлива и избытка воздуха. Физическая сущность уравнения Эйгена. Пути снижения тепла в горячей части печи.

- Клинкерные холодильники. Схема и параметры работы, распределение воздуха по колосниковому холодильнику, роль острого и общего дутья, межкамерных перегородок. Рациональные размеры и  частота колебания решеток, высота слоя клинкера в горячей и холодной камерах. Аэродинамическое сопротивление слоя клинкера и его зависимость от гранулометрии клинкера и температуры воздуха. Система аспирации холодильника. Повышение эффективности работы рекуператорных (планетарных) холодильников. Тепловой баланс и КПД холодильника. Модернизация конструкции и оптимизация работы холодильников.

- Футеровка вращающейся печи, назначение футеровки. Оптимальный вид огнеупора для отдельных технологических зон. Способы укладки и крепления кирпича. Особенности футеровки цепных завес, переходных участков между зонами, порогов печей. Формирование защитной обмазки и ее влияние на длительность службы огнеупора в зоне спекания. Влияние состава сырья (по основным, дополнительным оксидам, модульным характеристикам) и режима сжигания топлива на стойкость футеровки. Пути повышения стойкости футеровки.

- Теплообменные устройства во вращающихся печах мокрого способа производства. Способы навески цепей, преимущества и недостатки различных видов навесок. Масса, поверхность, коэффициент плотности цепных завес и изменение этих параметров по отдельным участкам. Подбор рациональных теплообменных устройств в зависимости от изменения физических свойств шлама при его сушке на участках текучего, вязкого шлама и сыпучего материала. Определение зоны пылеобразования и пылеулавливания. Вид теплообмена, оптимальная скорость и заполнение материалом различных участков цепной завесы. Керамические теплообменники.

- Теоретические и практические основы сжигания различных видов топлива во вращающейся печи. Способы оптимизации теплообмена, роль температуры горения, степени черноты факела и материала. Рациональное сжигание топлива, влияние отдельных факторов: вида, состава и параметров подготовки форсуночного топлива, скорости вылета топлива и количества первичного воздуха,  коэффициента избытка и температуры вторичного воздуха, положения форсунки и условия подачи пыли в факельное пространство.

- Клинкерное пыление во вращающихся печах и его влияние на эксплуатационные параметры печи. Причины клинкерного пыления: роль состава сырья по основным и дополнительным оксидам, фазового состава клинкера, свойств и количества жидкой фазы, режима обжига и условий горения топлива. Связь между активностью, фракционным составом клинкера и положением зоны спекания в печи. Механизм клинкерного пыления, роль возгоняемых соединений на прочность спёков. Способы предотвращения клинкерного пыления.

- Влияние свойств сырья и режима обжига на качество клинкера. Оптимальная тонкость помола сырья, какой минерал может содержаться в крупной фракции, а какой нет и почему? Влияние примесей и закисного железа в сырье на активность отдельных минералов и клинкера. Особенности сжигания высокосернистого мазута для получения высококачественного клинкера, условия образования силикосульфата кальция и его влияние на качество клинкера.

- Кольца и настыли в печных системах. Виды колец в различных зонах, их размеры и влияние на технологический режим работы агрегата и качество клинкера. Химический и фазовый состав отдельных колец и настылей. Причины, механизм образования, способы предотвращения и устранения колец.

- Использование техногенных материалов в качестве сырьевого компонента для производства цементного клинкера. Применение топливных зол, белитового шлама, кислых, основных, металлургических и высокоосновных сталеплавильных шлаков. Основной критерий, определяющий степень снижения удельного расхода тепла при их применении, дать разъяснения различного влияния. Способы использования техногенных продуктов при мокром и сухом способах производства. Двухклинкерные цементы: получение с использованием шлака и свойства.

- Использование печных пылей в производстве цемента и других отраслях промышленности. Способы возврата пыли в различные зоны печи, преимущества и недостатки отдельных способов по их влиянию на пылеунос, стабильность работы печи, тепломассообмен, удельный расход тепла, горение топлива и качество клинкера. Обжиг пыли в отдельной печи, особенности подготовки смеси и параметров работы вращающейся печи. Возможность использования пыли для производства смешанных цементов, шлакощелочных вяжущих, тампонажных цементов, для дорожного строительства.

- Основы управления вращающейся печью мокрого способа. Принципиальная схема контроля и управления. Потребление и способ расчета тепла по отдельным зонам. Влияние позонного расхода тепла на принцип управления печью. Стабилизация режима работы печи  по входным параметрам: расходу шлама и топлива, количеству и параметрам воздуха и отходящих газов. Дозирующие, измерительные и контролирующие устройства, принцип их работы. Основные теплотехнологические параметры, по которым машинист управляет печью, допустимые отклонения. Причины возникновения колебаний слоя материала в печи, технологические осложнения, возникающие при этом, способы предотвращения колебаний слоя материала. Дополнительная нетрадиционная информация, которую следует использовать при управлении печью: потребляемая мощность приводом, скорость вращения печи, характер распределения температуры корпуса печи, состав отходящих газов, температура и энтальпия вторичного воздуха. Рациональные действия машиниста при перегреве клинкера в зоне спекания. Причины и последствия недожога топлива, способы устранения.

- Розжиг печи после капитального ремонта при отсутствии материала в ней. Темп разогрева футеровки, последовательность и количество подаваемого топлива и шлама. Начало вращения печи на вспомогательном приводе и перевод её на главный привод - «быстрый» и «тихий» ход. Действия машиниста по набору устойчивой обмазки на футеровке в зоне спекания при розжиге печи. Последовательность пуска дымососа и холодильника. Остановка печи на капитальный ремонт с полной выработкой материала из неё на качественный клинкер. Остановка и розжиг печи с материалом при необходимости выполнения «горячего ремонта» футеровки или других кратковременных работ внутри печи.

Рекомендованная литература:

1. Классен В.К. Технология и оптимизация производства цемента (учебное пособие). – Белгород:  Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2012. – 308 с.

2. Лугинина И.Г. Химия и химическая технология неорганических вяжущих материалов (учебное пособие). – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2004. – Ч. 1. – 240 с.; Ч. 2 – 198 с.

3. Компьютерная обработка рентгеновских спектров: методические указания к выполнению лабораторных и исследовательских работ / Т.И. Тимошенко, В.К. Классен, В.М. Шамшуров. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2004. – 34 с.

4. Классен В.К. Материальный баланс завода. Теплотехнические расчеты тепловых агрегатов: методические указания к дипломному и курсовому проектированию  / В.К. Классен. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2007. – 104 с.

5. Трубаев П.А. Моделирование и оптимизация технологических процессов производства строительных материалов. Ч. 1. Методы математическогомоделирования и оптимизации: Учеб.пособие. – Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 1999. –178 с.

2.2. ТЕХНОЛОГИЯ ВЯЖУЩИХ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Перечень вопросов

- Характеристика и свойства сырьевых материалов и добавок: химический и минералогический состав песков и извести. Физические и химические свойства отдельных минералов сырья и их превращения при нагревании. Классификация песков и извести  по минералогическому и фракционному составу.

Назначение силикатного кирпича и его использование в строительстве.  Классификация силикатного кирпича согласно ГОСТу 379-95 по прочности и морозостойкости. Марка  силикатного кирпича и ее повышение. Требования к силикатному кирпичу по отдельным его показателям.  Виды брака силикатного кирпича и способы его снижения.

- Требования ОСТ 21-1-80 к пескам для производства автоклавных материалов. Влияние наличия в песках примесей глинистых минералов, щелочных и сернокислых соединений, минералов слюд и органических примесей на процессы твердения автоклавных материалов и их свойства.

Приготовление известково-песчаного вяжущего.  Характеристика вяжущего – активность, тонкость помола вяжущего и дисперсность песка в нем. Оборудование для помола вяжущего. Совместный и раздельный помол компонентов и их влияние на процессы твердения автоклавного вяжущего.

- Классификация извести согласно ГОСТ 9179-77 на известь строительную. Физико-химические процессы, протекающие при гашении. Гидратационная теория твердения извести. Влияние температуры обжига, активности извести, водотвердого отношения и температуры процесса на скорость гашения извести и свойства получаемых продуктов гашения. Влияние наличия пережога извести  и повышенного содержания МgО на скорость гашения извести. Управление процессом гашения извести.

Химические свойства гидроксидов кальция  и их влияние на процессы твердения автоклавных материалов. Получение химически активных продуктов  гашения извести. Оборудование для гашения извести в производстве силикатного кирпича. Устройство и их работа. Управление процессом гашения извести. Характеристика силикатной смеси  на выходе из силосов.

- Теория прессования известково-песчаных смесей. Характеристика смеси. Роль формы и активности поверхности частиц, влажности смеси, наличия различных примесей и добавок, температуры и времени вылеживания смеси в силосах на качество кирпича-сырца. Виды брака кирпича – сырца и способы их устранения.

Формирование силикатных автоклавных материалов. Классификация прессов для формования силикатного кирпича и принцип их работы. Достоинства и недостатки отдельных видов прессов.

- Гидросиликаты кальция и их классификация по Боггу и по Тейлору.  Свойства гидросиликатов кальция – прочность, морозостойкость, водостойкость, стойкость в агрессивных средах и при повышении температуры. Гидросиликаты кальция, которые получаются при твердении автоклавных материалов на основе извести и песка, их влияние на свойства силикатного кирпича.

Физико-химические процессы твердения известково-песчаного вяжущего в автоклавах. Кристаллизационная и твердофазовая теории твердения в системе СаО-SiO2-Н2О. Влияние тонкости помола вяжущего, химического и минералогического состава сырьевых компонентов, условий автоклавной обработки на скорость образования гидросиликатов кальция и их фазовый состав.

- Автоклавная обработка силикатного кирпича и ячеистых строительных материалов. Режимы автоклавной обработки. Влияние температуры на время автоклавной обработки. Автоклавы, виды автоклавов, устройство и их работа.

Теплообмен в автоклаве. Режим автоклавной обработки плотных и ячеистых автоклавных материалов. Тепловой баланс автоклава. Способы снижения расхода пара на автоклавную обработку силикатного кирпича и ячеистых изделий. Устройство и работа автоклавов.

- Эксплуатация шахтных известковых печей. Особенности сжигания твердого топлива в шахтных пересыпных печах. Тепловые зоны шахтных пересыпных печей  и технологические процессы, протекающие в них.

Недожог топлива, виды недожога и его влияние на производительность печи и качество извести.

8. Эксплуатация шахтных печей, работающих на газе. Особенности сжигания газообразного топлива в шахтных печах. Подготовка материала  к обжигу по фракционному составу. Тепловые зоны шахтных печей, работающих на газе, и технологические процессы, протекающие в них. Виды горелок и их расположение в печи.

- Эксплуатация известковых вращающихся печей. Тепловые зоны известковых вращающихся печей и технологические процессы, протекающие в них. Холодильники печей. Причины повышенного расхода топлива в печах и способы его снижения.

- Виды брака автоклавных материалов  на примере силикатного кирпича и способы его устранения. Требования ГОСТ 379-95 к качеству силикатного кирпича.

Влияние  отдельных факторов на качество автоклавных материалов – вид и качество сырьевых компонентов, состав сырьевой смеси, режим автоклавной обработки. Повышение качества автоклавных материалов.

Интенсификация отдельных стадий технологического процесса производства автоклавных материалов.

- Производство лицевого кирпича. Особенности технологического процесса производства лицевого кирпича. Требования ГОСТ 379-95 к качеству лицевого силикатного кирпича.

Отличительные особенности производства  ячеистых и плотных силикатных бетонов автоклавного твердения. Требования к пескам и заполнителю, формование и режимы автоклавирования изделий.

Рекомендованная литература:

1. Классен В.К. Технология и оптимизация производства цемента. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2012. 307 с. (Рекомендовано ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева в качестве учебного пособия)

2. Борисов И.Н. Управление процессами агломерации материалов и формирования обмазки во вращающихся печах цементной промышленности. – Белгород: Изд-во «Белаудит», 2003. – 112 с.

3. Кудеярова Н.П Вяжущие для строительных автоклавных материалов (учебное пособие) - Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г Шухова, 2006.- 143 с., (Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия)

4. Кудеярова Н.П. Технологические расчеты при проектировании заводов силикатного кирпича. Белгород.: Изд-во БГТУ им. В.Г Шухова,  2010 г. 103 с.

5. Лугинина И.Г. Химия и химическая технология неорганических вяжущих материалов. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2004. Ч. 1 – 240 с.; Ч. 2 – 198 с. (Рекомендовано УМО вузов  РФ по образованию в области химической технологии и биотехнологии в качестве учебного пособия)

2.3. ХИМИЯ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Перечень вопросов

- Портландцемент, определение, общая характеристика состава: химическая, модульная, фазовая. Допустимая концентрация примесных элементов в цементе.

- Коэффициенты насыщения кремнезема известью (КН) формулы расчета. Определение. Применение.

- Превращения компонентов цементной сырьевой смеси при нагревании: известняка, глины, железосодержащего компонента. Полиморфные превращения SiО2, Al2О3, Fe3О3.

- Фаза трехкальциевого силиката (Алит). Особенности синтеза. Полиморфизм С3S, температурная область стабильности  состава  С3S. Алит в клинкере. Особенности состава, обеспечивающие повышенную гидратационную активность С3S. Расчет количества С3S в клинкере по Кинду.

- Фаза двухкальцтевого силиката (Белит). Полиморфизм С2S. Твердые растворы С2S. Белиты в клинкерах. Пластинчатая текстура белитов. Расчет количества С2S в клинкере по Кинду. Петрография белита, его гидравлическая активность.

- Алюминатная фаза клинкера. Структура С3А, ее термическая и  химическая устойчивость. Расчет содержания   С3А в клинкере по Кинду. Гидравлическая активность как самостоятельной фазы и в составе клинкера.

- Алюмоферритная фаза цементного клинкера. Составы серии твердых растворов Са2(AlхFe1-х)2О5. Образование  вторичных твердых растворов. Образование высокоосновных фаз. Расчет количества С4АF в клинкере по Кинду.

- Оптимизация сырьевой смеси для производства портландцемента по составу, обжигаемости и гидравлической активности. Оптимальные значения модулей: КН, n и p. Метод Ирку. Экспериментальные методы определения обжигаемости сырьевой смеси.

- Влияние  дисперсности компонентов на обжигаемость сырьевой смеси. Способы оценки степени помола сырьевой смеси. Допустимое содержание грубой фракции кварцевого песка.

- Влияние примесных элементов Mg, S, Na, K, P на образование портландцементного клинкера. Отрицательное действие повышенного (> 2-3 %) содержания примесных элементов на процессы синтеза клинкерных фаз и способы его нейтрализации.

- Расчетный минералогический состав портландцементного клинкера по Кинду.

- Химическая интенсификация процессов образования клинкера. Механизм минерализующего (каталитического) действия фторидов. Получение галогенсодержащих  клинкеров при пониженных температурах. Сульфоалюминатные и сульфоферритные клинкера.

- Природа вяжущих свойств различных материалов по работам Журавлева В.Ф. и согласно современным представлениям. Электроотрицательность связи Мe-О как мера гидравлической активности вяжущих материалов.

- Гидратация алита и белита. Изменение состава гидратных фаз при гидратации.

- Гидратация алюминатной фазы клинкера. Влияние температуры на состав гидратных фаз. Роль гипса в процессе гидратации С3А. Гидратация алюмоферритной фазы.

- Физические процессы, протекающие при гидратации портландцемента и синтез прочности цементного камня. Влияние фазового состава, В/Ц отношения; степени измельчения, температуры и добавок.

- Химия портландцемента со специальными добавками: органические и неорганические замедлители и ускорители схватывания.  Пластификаторы, супер- и гиперпластификаторы. Вяжущие низкой водопотребности (ВНВ).

- Коррозия цементного камня и бетона. Сульфатная, магнезиальная и углекислотная коррозии. Коррозия выщелачивания. Реакция взаимодействия щелочей цемента с активным заполнителем бетона. Меры защиты бетона от коррозии. Физическая коррозия.

- Алюминатный (глиноземистый) цемент. Получение, гидратация, твердение. Строительно- технические свойства, применение. Производные цементы: расширяющиеся и напрягающие, состав, особые свойства.

- Интенсификация твердения портландцемента. Быстротвердеющие, высокопрочные
и особовысокопрочные цементы. Способы повышения прочности цементного камня и бетона: снижение водоцементного (В/Ц) отношения, специальные заполнители (волокна, микрокремнезем), формование под давлением, вакуумирование и пропитка полимерами.

- Реакции, обеспечивающие твердение вяжущих веществ в воздушном, автоклавном и гидравлических условиях.

Рекомендованная литература:

1. Тейлор Х. Химия цемента / Пер. с англ. – М.: Мир, 1996. – 560 с.

2. Классен В.К. Технология и оптимизация производства цемента (учебное пособие). – Белгород:  Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2012. – 308 с.

3. Химия вяжущих материалов: методические указания к выполнению курсовой работы / В.Д. Барбанягрэ, Л.Б. Афанасьева. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2009. – 40 с.

4. Бутт Ю.М. Химическая технология вяжущих материалов / Ю.М. Бутт, М.М. Сычев, В.В. Тимашев. – М.: Высш. шк., 1980. – 472 с.

5. Торопов Н.А. Химия цементов / Н.А. Торопов. – М.: Промстройиздат, 1996. – 270 с.