## Slide 1: Граф дорог (единая цифровая модель местности)
проект интегрированной ГИС
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой ЭОДА
БГТУ им. В.Г. Шухова
Новиков Иван Алексеевич

## Slide 2: Достигаемые цели при разработке единой ГИС
Разработка системы контроля исполнения нормативных документов в области технических средств организации движения (проектов организации движения, дислокаций знаков и дорожной разметки), парковочного пространства.
Разработка системы контроля за грузоперевозками и пассажирским транспортом.
Разработка системы контроля за исполнением водителями требований ПДД.
Разработка системы фиксации процесса развития ДТП специализированными контрольными устройствами (черные ящики).

## Slide 3: Технология реализация проекта
Фиксация GPS-треков при помощи Trimble-R3.
Нанесение полученных данных на спутниковые снимки и их калибровка по статически снятым геодезическим координатам повышенной точности.

## Slide 4: Технология реализация проекта
Съемка видеоряда (фотобанка) при движении с включенным Trimble-R3.
Согласование кадров по значениям абсолютного времени (формирование фотобанка с привязкой по координатам)
Создание банка данных по знакам и дорожной разметки.

## Slide 5: Технология реализация проекта
Калибровка продольного профиля дороги на основании GPS-треков и статически полученных координат.
Создание 3D поверхности проезжей части.
Привязка пикетажа к координатам.

## Slide 6: Специализированный ГИС сервер
Дислокация дорожных знаков и дорожной разметки
Статистика ДТП

## Slide 7: Специализированные решения для мобильных устройств
Интерфейс мобильного приложения GIS Mobile
Добавление собственной веб ГИС в мобильное приложение
Добавление слоев из веб ГИС

## Slide 8: Специализированные решения для мобильных устройств (атрибутивная информация)
Расшифровка названий полей атрибутивной таблицы в системе GIS | 
NAME | Наименование автодороги
SIZE | Типоразмер
COEFF | Коэффициент световозвращения
HEIGHT | Высота установки знака
M_NAME | Наименование производителя
M_INN | ИНН производителя
M_LEGAL | Юридический адрес производителя
M_ACTUAL | Фактический адрес производителя
M_HEAD | ФИО руководителя
M_CONTACT | Контактная информация
WARRANTY | Гарантия до
O_NAME | Наименование владельца автодороги
O_INN | ИНН владельца автодороги
O_LEGAL | Юридический адрес владельца автодороги
O_ACTUAL | Фактический адрес владельца автодороги
O_HEAD | ФИО руководителя
O_CONTACT | Контактная информация
S_NAME | Наименование обслуживающей организации
S_INN | ИНН обслуживающей организации
S_LEGAL | Юридический адрес обслуживающей организации
S_ACTUAL | Фактический адрес обслуживающей организации
S_CONTACT | Контактная информация
R_NAME | ФИО должностного лица, ответственного за содержание
R_FUNCTION | Должность
R_CONTACT | Контактная информация

## Slide 9: Специализированные данные
Зоны контроля скоростных режимов
Данные о характеристиках ТП

## Slide 10: Специализированные данные
Перечень слоев ГИС
Данные об общественном транспорте

## Slide 11: Аналитические возможности
Транспортная доступность объектов
Доступность остановок общественного транспорта
Анализ скоростных режимов

## Slide 12: Спасибо за внимание !